# МОТОКУЛЬТИВАТОР «ТАРПАН-04»

Мотокультиватор "Тарпан" ТМЗ-МК-04 - универсальный малогабаритный агрегат для механизации тяжелого физического труда на приусадебных участках. Обработка почвы осуществляется с помощью ротационного культиватора, который обеспечивает рыхление почвы, измельчение и заделку сорной растительности, а также равномерное перемешивание с почвой органических и минеральных удобрений по всей глубине обработки.
Мотокультиватор "Тарпан" ТМЗ-МК-04 имеет 4-х-тактный двигатель внутреннего сгорания. Эта конструкция экономична и надежна.
Червячный редуктор позволяет отказаться от ненадежной ременной и цепной передачи, устанавливаемых на традиционных мотокультиваторах и мотоблоках.
Автоматическое центробежное сцепление позволяет разобрать мотокультиватор “Тарпан” на два агрегата и доставить его к месту проведения работ в багажнике автомобиля.
Большая мощность двигателя 6 л.с., соответствует мощности мотоблока среднего класса, что позволяет успешно обрабатывать тяжелые глинистые почвы.
Широкая гамма навесного оборудования обеспечит выполнение разнообразных садово-огородных работ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Габаритные размеры (рукоятки управления сложены), длина х ширина х высота | 780х700х750 |
| --- | --- |
| Масса, нетто/брутто, кг | 43/45 |
| Производительность, га\час | 0,08 |
| Глубина обработки максимальная, мм | 200 |
| Ширина захвата, мм | 350, 700, 1000 |
| Сцепление | сухое, автоматическое, центробежное |
| Редуктор | одноступенчатый, червячный |
| Двигатель | бензиновый 4-х-тактный, одноцилиндровый, с вертикальным валом |

Мотокультиватор поступает в продажу только с ротационными фрезами и регулятором глубины, а все дополнительные навесные орудия и агрегаты потребитель может приобрести отдельно.