Мотопомпа сочетает простоту конструкции и схемного решения,

минимально возможные габариты и массу с обеспечением доступа

для осмотра и замены отдельных деталей в процессе эксплуатации.

Насос имеет функцию самовсасывания, что значительно

сокращает ввод мотопомпы в рабочий режим. То есть, нет необходимости

заполнять весь всасывающий рукав жидкостью, а достаточно заполнить

полость насоса не большим количеством воды.

Назначение мотопомпы

- подача воды при тушении пожаров на морских и
речных судах и на суше с использованием
слабозагрязненной морской и пресной воды;

- мойка зданий, сооружений и техники.

Технические  характеристики

| № | Параметры | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производительность, не менее | м3/час | 20 |
| 2. | Напор, не менее | м | 70 |
| 3. | Геодезическая высота всасывания, max | м | 7 |
| 4. | Время самовсасывания при максимальной геодезической высоте всасывания | мин | 5 |
| 5. | Требования к перекачиваемой жидкости: температура размер частиц механических примесей, не более количество механических примесей по объему, не более | °С мм % | +2...+45 0,5 5 |
| 6. | Сухая масса, не более | кг | 120 |
| 7. | Двигатель: тип рабочий объем максимальная мощность расход топлива | см3 кВт/ч л/ч | ТМЗ-520Д дизель 520 9,5 2,8 |
| 8. | Габариты, не более длина ширина высота | мм мм мм | 800 560 680 |
| 9. | Средний ресурс мотопомпы | час | 3000 |
| 10. | Назначенный срок службы мотопомпы, не менее | лет | 10 |