Мотопомпа сочетает простоту конструкции и схемного решения, минимально возможные габариты и массу с обеспечением доступа для осмотра и замены отдельных деталей в процессе эксплуатации.

Насос имеет функцию самовсасывания, что значительно сокращает ввод мотопомпы в рабочий режим. То есть, нет необходимости заполнять весь всасывающий рукав жидкостью, а достаточно заполнить полость насоса не большим количеством воды.

Назначение мотопомпы:

- откачка среднезагрязненных пресных вод (из затопленных сооружений, цистерн, болот, прудов, подвалов, котлованов);

- полив и орошение сельскохозяйственных насаждений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность, не менее | м3/час | 64 |
| 2 | Напор, не менее | м | 20 |
| 3 | Геодезическая высота всасывания, не менее | м | 6 |
| 4 | Время самовсасывания, не более | мин | 5 |
| 5 | Требования к перекачиваемой жидкости: температура размер частиц механических примесей, не более количество механических примесей по объему, не более | °С мм % | -2...+45 1 5 |
| б | Сухая масса, не более | кг | 120 |
| 7 | Двигатель тип рабочий объем максимальная мощность расход топлива | см3 кВт л/ч | ТМЗ-520Д или ТМЗ-450Д дизель 520 9,5 2.8 |
| 8 | Габариты, не более длина ширина высота | мм мм мм | 850 580 650 |